| Titel: | Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen – Neue Klinik Ausschreibungsunterlagen - Lieferung von Patientenhebesystemen - |
| --- | --- |
| Empfänger: | 3M Engineering Srl |
| z. K. | ing. Leo Tabacchi |
| Art des Dokuments: Fragebogen | Dokumentstatus definitiv | Revision 1.0 |
| Empfängerbezug: info@3m-engineering.it | Datum 12/03/2014 | Seiten 11 einschließlich dieser |
| Revision | Version: | Datum | Autor | Revisor |
| 1 | 1 | 12/03/2014 | ing. Lucas Mosna | ing. Werner Rainer |

Inhalt

Legende	3

Sektion 1	4

Marktinformationen – für alle Positionen	4

Sektion 2	5

Technisch-funktioneller Fragebogen – Die Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters)	5

Positionen M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Schienensysteme	5

Positionen M9112, M9116, M117, M119, M121 – Hebemotoren	7

Sektion 3	9

Technisch-funktioneller Fragebogen – Bewertungsparameter	9

Positionen M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Schienensysteme	9

Positionen M9112, M9116, M117, M119, M121 – Hebemotoren	9

Fragebogen zum Supportdienst – Wartung	11

# Legende

Sektion 1: Generelle Marktinformationen zu den angebotenen Systemen. Die angeforderten Informationen haben nur grundlegenden Charakter und werden verwendet, um Modell und Hersteller der angebotenen Geräte zu identifizieren. Die Informationen haben keinen Einfluss auf die technisch-funktionelle Bewertung.

Sektion 2: Die in der Sektion 2 beschriebenen Anforderungen sind Mindestanforderungen. Die nicht Einhaltung auch nur einer dieser Anforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters. Der Bieter hat auch die Möglichkeit weitere Kommentare, Erklärungen oder zusätzliche Informationen abzugeben, sowie weitere Dokumente (Kataloge, Handbücher, usw.) beizulegen.

Das Leistungsverzeichnis (Langtext) dient hingegen als Referenzdokument.

Sektion 3: Es werden di technischen und / oder funktionellen Parameter wiedergegeben, die die Qualität der angebotenen Technologien (neben den Mindestanforderungen) beschreiben und die in der Bewertung berücksichtigt werden. Im Einzelnen:

- Kodex: eindeutiger Kodex, der die Bewertungspunkte in Bezug auf die Bewertungskategorie klassifiziert. Dieser Kodex findet sich auch in der Bewertungstabelle (separates Dokument) wieder.

- Kategorie: beschreibt die Bewertungskategorie, mit denen die verschiedenen spezifischen Parameter zusammengefasst werden.

- Parameter: stellen die technischen, funktionellen oder konstruktiven Elemente dar, die der Definition der qualitativen Eigenschaften der angebotenen Geräte dienen.

| Nur die in rosa Farbe gehaltenen Zellen müssen kompiliert werden. |  |
| --- | --- |

# Sektion 1

## Marktinformationen – für alle Positionen

| Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Schienensysteme (Positionen M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120) |
| --- |
| Parameter | Angabe |
| Hersteller des angebotenen Systems |  |
| Modellbezeichnung des angebotenen Systems |  |
| Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |

| Grundsätzliche Marktinformationen zu den angebotenen Hebemotoren (Positionen M9112, M9116, M117, M119, M121) |
| --- |
| Parameter | Angabe |
| Hersteller des angebotenen Systems |  |
| Modellbezeichnung des angebotenen Systems |  |
| Jahr der Markteinführung des angebotenen Modells |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Italien installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |
| Anzahl der in den letzten 3 Jahren in Europa installierten analogen Systeme – Referenzliste beilegen |  |

# Sektion 2

## Technisch-funktioneller Fragebogen – Die Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters)

### Positionen M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Schienensysteme

| Technisch-funktionelle Eigenschaften der Schienensysteme - Mindestanforderungen |
| --- |
| Kodex | Parameter | Das angebotene Modell entspricht den Mindestanforderungen (ja / nein) |  | Detaillierte Beschreibung und / oder weiterführende Informationen |
| A.1 | Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters) |
| A.1.1 | Einhaltung der EU Richtlinie 93/42 Medizinalprodukte (aktuelle Version, die auch die von der EU Richtlinie 2007/47 eingeführten Integrationen und Änderungen berücksichtigt) |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.2 | Einhaltung der anwendbaren neuesten technischen Normen (CEI, UNI, usw.). |  | Detailliste |  |
| A.1.3 | Die Lieferung muss mit elektrifizierten Schienen, Endschaltern, Gewindestangen für die Befestigung an der Zwischendecke, seitlichen Versteifungsprofilen, Integrationsprofilen für die Zwischendecke und was sonst alles noch benötigt wird um eine fertige und funktionierende Lieferung zu gewährleisten, ausgestattet sein. |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.4 | Die Schienen müssen mit einer Doppelprofilführung in extrudiertem Aluminium ausgestattet sein |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.5 | Die Schienen müssen in der Lage sein sowohl Fixlifter als auch tragbare Motoren zu verwenden |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.6 | Die Schienen müssen an der Zwischendecke fixiert werden. |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.7 | Das Befestigungssystem und das System Schiene – Motor müssen mit den Vorschriften des Ministerialdekretes 14/01/2008 (und im Besonderen mit den Paragrafen 7.2.3 und 7.2.4) und nachfolgendem Rundschreiben Nr. 617 vom 2. Februar 2009 konform sein und müssen mindestens 3 Befestigungspunkte pro System aufweisen |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.8 | Die Lieferung versteht sich inklusive Montage und Testlauf mit 1,5 mal der Sicherheitsbelastung |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.9 | Position M9110: Schienen eines Patientenhebesystems in linearer Konfiguration mit einer Länge von 4700 mm ausgestattet mit einem System zur Koppelung und Entkoppelung eines tragbaren Motors |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.10 | Position M9111: Schienen eines Patientenhebesystems in linearer Konfiguration mit einer Länge von 4000 mm ausgestattet mit einem System zur Koppelung und Entkoppelung eines tragbaren Motors |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.11 | Position M9113: Schienen eines Patientenhebesystems in einer „U“ Konfiguration von 5769 x 13210 mm für Fixmotoren und tragbare Motoren |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.12 | Position M9114: Schienen eines Patientenhebesystems in einer „U“ Konfiguration von 5769 x 10695 mm für Fixmotoren und tragbare Motoren |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.13 | Position M9115: Schienen eines Patientenhebesystems in einer „U“ Konfiguration von 5769 x 14595 mm für Fixmotoren und tragbare Motoren |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.14 | Position M9118: Schienen eines Patientenhebesystems in linearer Konfiguration mit einer Länge von 3600 mm für Fixmotoren und tragbare Motoren |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| A.1.15 | Position M9120: Schienen eines Patientenhebesystems in linearer Konfiguration mit einer Länge von 4000 mm für Fixmotoren und tragbare Motoren |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |

### Positionen M9112, M9116, M117, M119, M121 – Hebemotoren

| Technisch-funktionelle Eigenschaften der Schienensysteme - Mindestanforderungen |
| --- |
| Kodex | Parameter | Das angebotene Modell entspricht den Mindestanforderungen (ja / nein) |  | Detaillierte Beschreibung und / oder weiterführende Informationen |
| C.1 | Mindestanforderungen (die Nichterfüllung der Mindestanforderungen bedeutet den Ausschluss des Bieters) |
| C.1.1 | Für alle Positionen |
| C.1.1.1 | Stoßfeste und feuerfeste Struktur |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.1.2 | Leicht zugängliche Bedienelemente auf der Fernbedienung und auf dem Motor |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.1.3 | Ausgestattet mit Sicherheitssystemen wie Notbremse und einer manuellen Notabsenkung |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.1.4 | Umfangreiches Zubehör zum Heben der Patienten |  | Katalog beilegen |  |
| C.1.2 | Für die Position M9112 |
| C.1.2.1 | Tragbarer Motor |  |  |  |
| C.1.2.2 | Die Sicherheitsbelastung (SWL) darf nicht weniger als 200 kg betragen |  | kg |  |
| C.1.2.3 | Die Lieferung muss mindestens drei zwei-Punkt Hebe-Korsette beinhalten, zwei Standardkorsette und eine Spezialausführung (zum Beispiel ein Geschirr für das Heben von Patienten in Liegeposition). |  | Die Depliants der Korsette beilegen |  |
| C.1.2.4 | Komplett mit einem Wagen für den Motor und das Zubehör |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.3 | Für die Position M9116 |
| C.1.3.1 | Fixmotor |  |  |  |
| C.1.3.2 | Die Sicherheitsbelastung (SWL) darf nicht weniger als 250 kg betragen |  | kg |  |
| C.1.3.3 | Die Lieferung muss drei zwei Punkte Hebe-Korsette zum Heben vom gesamten Körper (inklusive Kopf) beinhalten |  | Die Depliants der Korsette beilegen |  |
| C.1.3.4 | Ausgestattet mit einer medizinischen Patientenwaage |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.4 | Für die Position M9117 |
| C.1.4.1 | Fixmotor |  |  |  |
| C.1.4.2 | Die Sicherheitsbelastung (SWL) darf nicht weniger als 250 kg betragen |  | kg |  |
| C.1.4.3 | Die Lieferung muss 2 zwei Punkte Hebe-Korsette zum Heben vom gesamten Körper (inklusive Kopf) beinhalten |  | Die Depliants der Korsette beilegen |  |
| C.1.4.4 | Ausgestattet mit einer medizinischen Patientenwaage |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.4.5 | Ausgestattet mit einer Trage zum Heben kritischer Patienten inklusive Hebebänder |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.4.6 | Komplett mit Wagen für das Zubehör |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.5 | Für die Position M9119 |
| C.1.5.1 | Fixmotor für übergewichtige Patienten |  |  |  |
| C.1.5.2 | Die Sicherheitsbelastung (SWL) darf nicht weniger als 350 kg betragen |  | kg |  |
| C.1.5.3 | Die Lieferung muss 2 zwei – oder vier Punkte Hebe-Korsette zum Heben vom gesamten Körper (inklusive Kopf) beinhalten |  | Die Depliants der Korsette beilegen |  |
| C.1.5.4 | Ausgestattet mit einer medizinischen Patientenwaage |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.5.5 | Ausgestattet mit einer Trage zum Heben kritischer Patienten inklusive Hebebänder |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.5.6 | Komplett mit Wagen für das Zubehör |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |
| C.1.6 | Für die Position M9121 |
| C.1.6.1 | Fixmotor für übergewichtige Patienten |  |  |  |
| C.1.6.2 | Die Sicherheitsbelastung (SWL) darf nicht weniger als 350 kg betragen |  | kg |  |
| C.1.6.3 | Die Lieferung muss 2 zwei Punkte oder vier Punkte Hebe-Standardkorsett und eine Trage zum Heben von Patienten in Liegeposition beinhalten |  | Die Depliants der Korsette beilegen |  |
| C.1.6.4 | Ausgestattet mit einer medizinischen Patientenwaage |  | Eventuelle Zusatzinformationen |  |

# Sektion 3

## Technisch-funktioneller Fragebogen – Bewertungsparameter

### Positionen M9110, M9111, M9113, M9114, M9115, M9118, M9120 – Schienensysteme

| Technisch-funktionelle Eigenschaften der Schienensysteme - Bewertungsparameter |
| --- |
| Kodex | Parameter | Messeinheit | Wert |
| B.1 | Technisch-funktionelle Eigenschaften - Bewertungsparameter |
| B.1.1 | Maximale Sicherheitsbelastung | kg |  |
| B.1.2 | Qualität der Studie zur Anbringung und Integration der Schienensysteme mit der Zwischendecke (wie in der Verdingungsordnung verlangt) | Studie beilegen |  |
| B.1.3 | Für alle Positionen: technische Lösung zur Vereinfachung der Koppelung und Entkoppelung der Hebemotoren | Detailliert beschreiben |  |

### Positionen M9112, M9116, M117, M119, M121 – Hebemotoren

| Technisch-funktionelle Eigenschaften der Hebemotoren - Bewertungsparameter |
| --- |
| Kodex | Kategorie | Parameter | Messeinheit | Wert |
| D.1 |  | Technisch-funktionelle Eigenschaften - Bewertungsparameter |
| D.1.1 |  | Für die tragbaren Hebemotoren (Position M9112) |
| D.1.1.1 | Dimensionierung | Gewicht | kg |  |
|  |  | Ausmaße | cm x cm x cm |  |
| D.1.1.2 | SWL | Maximale Sicherheitsbelastung | kg |  |
| D.1.1.3 | Batterien | Ladekapazität der Batterien | Ah |  |
|  |  | Ladezeit | h |  |
|  |  | Anzahl der Hebevorgänge bei voll aufgeladenen Batterien | Anzahl |  |
|  |  | Anzeige des Batteriestatus | ja / nein |  |
| D.1.1.4 | Bewegung | Hebegeschwindigkeit bei maximaler Belastung | m / s |  |
|  |  | Hebegeschwindigkeit bei Nullbelastung | m /s |  |
|  |  | Beschleunigung und Verlangsamung des Motors | m / s2 |  |
| D.1.2 |  | Für die Fixmotoren (Positionen M9116, M9117, M9119, M9121) |
| D.1.2.1 | Dimensionierung | Gewicht | kg |  |
|  |  | Ausmaße | cm x cm x cm |  |
| D.1.2.2 | SWL | Maximale Sicherheitsbelastung | kg |  |
| D.1.2.3 | Batterien | Ladekapazität der Batterien | Ah |  |
|  |  | Ladezeit | h |  |
|  |  | Anzahl der Hebevorgänge bei aufgeladenen Batterien | Anzahl |  |
|  |  | Anzeige des Batteriestatus | ja / nein |  |
| D.1.2.4 | Bewegung | Hebegeschwindigkeit bei maximaler Belastung | m / s |  |
|  |  | Hebegeschwindigkeit bei Nullbelastung | m /s |  |
|  |  | Beschleunigung und Verlangsamung des Motors | m / s |  |

## Fragebogen zum Supportdienst – Wartung

|  | Eigenschaften des technischen Supportdienstes |
| --- | --- |
| Kodex | Parameter | Messeinheit | Wert |
| ST.1 | Wartung |
| ST.1.1 | Struktur des Wartungsdienstes | beschreiben |  |
| ST.1.2 | Wartung wird direkt vom Hersteller gewährleistet | ja / nein |  |
|  | Wartung wird vom Lieferant, falls dieser nicht auch Hersteller ist, gewährleistet | ja / nein |  |
|  | Wartung wird von Dritten gewährleistet | ja / nein |  |
|  | falls ja, Referenzen des Drittunternehmens mitteilen |  |  |
| ST.1.3 | Qualitätszertifikat des Unternehmens, das den Wartungsdienst gewährleistet | Zertifikat beilegen |  |
| ST.1.4 | Maximale Zeitspanne bis ein gemeldeter Funktionsfehler übernommen wird | Stunden oder Tage |  |
|  | Maximale Zeitspanne bis zum ersten technischen Eingriff | Stunden oder Tage |  |
| ST.1.5 | Garantierte Verfügbarkeit von originalen Ersatzteilen | Jahre |  |
| ST.2 | Personalausbildung |
| ST.2.1 | Nutzerausbildung (Ärzte, Pflegepersonal) | ja / nein |  |
|  | Dauer | Stunden oder Tage |  |
|  | Bereitschaft den Ausbildungskurs auf Nachfrage, auch mittels Fernunterricht, zu wiederholen | ja / nein |  |
| ST.2.2 | Ausbildung der Techniker des landesweiten Dienstes für Medizintechnik | ja / nein |  |
|  | Ort des Kurses | angeben |  |
|  | Dauer | Stunden oder Tage |  |
|  | Kurze Beschreibung des Kursinhaltes | beschreiben |  |
| ST.3 | Technische Unterlagen |
| ST.3.1 | Bereitschaft die Service manuals (in englischer Sprache) zu liefern | ja / nein |  |
|  | Bereitschaft die Service manuals in deutscher und / oder italienischer Sprache zu liefern | ja / nein |  |